Anwendungsbereich

Arbeiten mit induktiv-gekoppeltem Plasma-Emissionsspektrometer

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Gefahr der Quetschung durch bewegte Maschinenteile

- Gefahr durch Austritt gefährlicher Substanzen

- Gefahr von Augenschäden durch UV-Strahlung

- Gefahr durch Verbrennung an heißen Oberflächen

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur durch unterwiesene Personen, Mindestalter 18 Jahre. Jugendliche über 16 Jahre nur innerhalb der Ausbildung und unter ständiger Aufsicht.

Persönliche Schutzausrüstung tragen:	- Schutzbrille (Gestell- oder Korbbrille)

- Handschuhe

- Sichtprüfung des Gerätes vor Arbeitsbeginn

- Überprüfung der Gasdrücke an den Manometern vor Arbeitsbeginn

- Sichtprüfung der Gasleitungen auf Undichtigkeiten vor Arbeitsbeginn

- Absaugung vor Zündung des Plasmas einschalten (durch Interlock gesichert)

- Überwachung der Interlocks (software-gesteuert!)

- Nach Löschen des Plasmas die Fackel vollständig abkühlen lassen

- den Füllstand des Abfallbehälters kontrollieren und ggf. entleeren

- Bedienungsanleitung beachten

- Nicht in die laufende Schlauchpumpe greifen

Verhalten im Gefahr- oder Störungsfall

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:		112

Rettungsleitstelle:	112

Vorgesetzte:

D-Arzt:

Ersthelfer:

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

- Bei technischem Defekt Gerät ausschalten, stromlos schalten und Vorgesetzten informieren

- Brand mit CO2-Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist

- Beachte Aushang „Regeln für das Verhalten im Brandfall“

- Bei Austrtitt größerer Mengen an Rauch/Dämpfen/Aerosolen in unmittelbarer Umgebung befindliche Personen warnen; ggf. Fenster öffnen, Raum belüften

- Gerät ausschalten, evtl. Not-Aus-Schalter benutzen

- Verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen

- Erste-Hilfe leisten, auf Eigenschutz achten

- Ersthelfer verständigen, Notruf absetzen

- Rettungspersonal einweisen

Instandhaltung

- Für Instandhaltungsarbeiten dürfen nur Originalteile oder solche Teile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen

- Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von eingewiesenem, befugten Personal durchgeführt werden

- Vorher reinigen

Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

BETRIEBSANWEISUNG

Anlagenbezeichnung

Betrieb: