Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Anwendungsbereich

Arbeiten unter Spannung

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Zusätzlich beachten

Datum:

Nr.:

1 von 1

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

# Text boxes

Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur von unterwiesenen Elektrofachkräften durchgeführt werden.

- Körperdurchströmungen können zu Verkrampfungen, Herzkammerflimmern, Herzstillstand und inneren Verbrennungen führen.

- Verbrennungsgefahr durch Lichtbogenbildung bei Kurz- oder Erdschlüssen.

- Absturzgefahr bei Arbeiten auf der Leiter oder anderen hoch gelegenen Arbeitsplätzen.

- Gesichtsschutz und isolierende Schutzschuhe sowie Handschuhe tragen.

- Standort isolieren.

- Nur isoliertes Werkzeug benutzen.

Fallen Werkzeuge oder Bauteile in die Anlage:

- Arbeiten unterbrechen; prüfen, ob für deren sichere Entfernung Spannungsfreiheit erforderlich ist.

- Bei erforderlicher Spannungsfreiheit ist freizuschalten, gegen Wiedereinschalten zu sichern und Spannungsfreiheit festzustellen; erst danach Werkzeug oder Bauteil entfernen.

- Bei Lichtausfall Arbeit unterbrechen.

- Anlage freischalten.

- Gelingt dies nicht, muss der Verunglückte mit isolierenden Hilfsmitteln vom Stromkreis getrennt werden.

- Verletzte bergen.

- Erste Hilfe leisten. Verbrennungen mit Wasser kühlen, bei fehlender Atmung und fehlendem Puls sofort Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten.

- Liegt kein Atem- und Kreislaufstillstand vor, ist der Verunglückte in die stabile Seitenlage zu bringen.

- Vorgesetzte und Sicherheitsfachkraft informieren.

- NOTRUF:

- Ersthelfer in der Abteilung                              Frau/Herr:

- Persönliche Schutzausrüstung, Werkzeug und sonstige Hilfsmittel vor Gebrauch auf augenfällige Mängel (z.B. Löcher, Isolierschäden, Aufweitung an Schlüsseln, runde Schraubendreherschneiden etc.) überprüfen.

- Isoliertes Werkzeug und isolierte Hilfsmittel trocken und sauber aufbewahren.