Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| 1. ANWENDUNGSBEREICH |
| --- |
|  | Arbeiten mit der Bandsäge |  |
| 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Ein Verkanten von Werkstücken kann das Bandsägeblatt zerreißen und schwere Verletzungen verursachen. Bei Kontakt mit dem Bandsägeblatt kommt es zu Schnittverletzungen. Bei starkem Lärm (ab 80 dB(A)) besteht die Gefahr von Gehörschädigungen. Das laufende Bandsägeblatt kann die Arbeitskleidung erfassen und einziehen. Durch Späne und durch scharfkantige Bauteile besteht die Gefahr von Schnittverletzungen. Unfallgefahr durch schadhafte Bandsägeblätter (z.B. stumpf; eingerissen). Beim Umgang mit Kühlschmierstoffen besteht die Gefahr von Hauterkrankungen. |  |
| 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! Bei Werkstückzufuhr zum Bandsägeblatt ein Verkanten des Werkstückes vermeiden, Bandsägeblatt bis auf den zum Schneiden benötigten Teil verkleiden. Kontakt mit dem Bandsägeblatt muß vermieden werden. Persönliche Schutzausrüstungen (incl. Hautschutz) benutzen. Enganliegende Arbeitskleidung tragen. Splitter, Späne und Abfälle nicht mit der Hand, sondern mit geeigneten Hilfsmitteln beseitigen. Keine schadhaften Bandsägeblätter verwenden. Bandspannung beobachten und Sägeblätter ggf. nachspannen. Das Tragen von Schutzhandschuhen ist verboten. Gehörschutz tragen. Besteht Gefahr von Augenverletzungen ist die Schutzbrille zu tragen. Auch bei kurzen Unterbrechungen Maschine abschalten und nachlaufendes Sägeblatt verdecken. |  |
| 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. |  |
| 5. ERSTE HILFE |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. INSTANDHALTUNG |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für Bandsäge