Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

BETRIEBSANWEISUNG

Batterieladeanlagen

für Elektrofahrzeuge

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den Betrieb von Batterieladeanlagen für Elektrofahrzeuge.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Batterieladeanlagen werden i.A. mit niedriger Gleichspannung betrieben. Bei Fehlern 
können hohe Ströme auftreten, die eine große Brandgefahr darstellen. Durch Bildung 
von Wasserstoff beim Laden besteht eine erhebliche Explosionsgefahr.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

·	Der Abstand zu brennbaren Materialien darf 2,50 m nicht unterschreiten.

·	Der Abstand zu feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen muss mindestens 5 m 
betragen.

·	Es darf nur in solchen Bereichen geladen werden, wo mit Frost nicht zu rechnen ist.

·	Feuerlöscher sind an geeigneter Stelle vorzusehen.

·	Ladegeräte müssen auf die zu ladenden Batterien abgestimmt sein.

·	Ladegeräte müssen vom versorgten Netz getrennt werden können.

·	Ladegeräte sind vor mechanischer Beschädigung zu schützen.

·	Der Abstand der Ladegeräte zu den ladenden Batterien muss mindestens 1 m 
betragen.

·	Eine ausreichende Be- und Entlüftung der Batterieladeanlagen ist sicherzustellen.

·	In Batterieladeanlagen ist Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten.

·	Batterien dürfen nicht an- oder abgeklemmt werden, während Strom fließt.

·	Polarität beachten.

·	Auf festen Sitz von Anschlüssen ist zu achten.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Treten beim Betrieb Störungen auf, so ist das Gerät sofort abzuschalten und die 
Steckverbindung zu ziehen.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE

·	Informieren Sie sich, wo Verbandmittel aufbewahrt werden.

·	Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort verbinden.

·	Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit 
Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.

·	Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.

·	Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z.B. in 
einem Verbandbuch, gemacht werden.

·	NOTRUF:

·	Ersthelfer in der Abteilung                              Frau/Herr:

·	Brände an Personen mit Decken oder durch Wälzen auf dem Boden löschen.

·	Das Gerät abschalten und möglichst die Steckverbindungen trennen.

·	Brände mit CO 2 - Feuerlöschern bekämpfen.

INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG

Ersteller

Seite 1 von 2

Nr:

Datum:

·	Reparaturen nur von Fachkräften durchführen lassen.

·	Regelmäßige Prüfung nach BGV A2 veranlassen.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 2 von 2

Nr:

Datum: