|  | Nummer: |  |  | Betriebsanweisung | Betrieb: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cuttermesser |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |
|  |  | Arbeiten mit dem Cuttermesser |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
|  |  | Unsachgemäßer Umgang führt zu Schnitt- und Stichverletzungen; schwere Verletzungen der Gliedmaßen. Abgebrochene und wegfliegende Messerklingen beim Schneiden Stichverletzungen beim Verstauen in oder an der Arbeitskleidung Eingreifen mit den Händen in die ungeschützte Messerklinge |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |
|  |  | Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. Nur geeignete, vorgeschriebene Schneidwerkzeuge verwenden. Schutzeinrichtungen weder entfernen noch manipulieren. Nach Möglichkeit – Sicherheitsmesser – verwenden. Die freie Hand aus dem Gefahrenbereich des Cuttermessers heraushalten. Richtige Grifftechnik anwenden – die Schneide nie in Richtung des Körpers führen/bewegen. Aufbewahrung und Transport nur in geeignetem Futteral oder mit versenkter Klinge. Beim Benutzen von Leitern und beim Transportieren von Material – Cuttermesser nicht in der Hand halten. Geeignete Schnittschutzhandschuhe und Arbeitsschutzkleidung verwenden. Feste Schuhe oder ggf. Arbeitsschutzschuhe tragen Schutzbrille beim Arbeiten tragen (z.B. Klingenbruch, Paketbänder schneiden) Nur mit gut geschärften Messern arbeiten. Herabfallende Messer nicht Auffangen (reflexartiges Nachfassen kann zu Schnittverletzungen führen). Cuttermesser beim Arbeiten stets sicher ablegen, gegen Herunterfallen und Wegrutschen sichern. Stumpfe Klingenteile mit der Zange an der Sollbruchstelle vorsichtig abbrechen. Klingenwechsel unter Beachtung der Betriebsanleitung. |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |
|  |  | Stumpfe Werkzeuge rechtzeitig auswechseln. Schadhafte Schneidwerkzeuge mit z.B. schartigen, verbogenen, abgenutzten Klingen oder mit beschädigten Befestigungselementen sofort aussondern. |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |
|  |  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |
|  |  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Stumpfe schartige Klingen in Behältern sammeln und ordnungsgemäß entsorgen |  |  |

# Text boxes

Datum:

Nächster

Überprüfungstermin:

________________________

Unterschrift:

Unternehmer/Geschäftsleitung