Nummer:	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| 1. ANWENDUNGSBEREICH |
| --- |
|  | Arbeiten mit der Drehmaschine |  |
| 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Augen- und Körperverletzungen Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke. Handverletzungen durch scharfkantige Oberflächen. Erfassen von Kleidung und Haaren durch offenen Antrieb, Frässpindel. Verletzungsgefahr durch scharfe und spitze Werkzeuge, sowie durch entstehende Späne Verletzungsgefahr durch Werkstücke, welche sich aus der Spannvorrichtung lösen. Verletzungsgefahr durch Werkstücke mit gefährlichen Oberflächen (scharfe Kanten). Bei der Bearbeitung können sich Werkstücke erhitzen - Gefahr von Brandverletzungen. Beim Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich. |  |
| 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! Nur eingewiesene Mitarbeiter dürfen die Drehmaschine benutzen. Schutzeinrichtungen dürfen während der Arbeit nicht entfernt werden. Werkstücke müssen immer fest und sicher eingespannt werden. In jedem Fall sind Schutzbrille und Schutzschuhe zu tragen. Je nach Materialien ist noch zusätzlich Staubmaske zu tragen. Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz ist zu gewährleisten. Arbeiten Sie niemals mit beschädigten Maschinenteilen. Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken. Splitter, Späne und Abfälle nicht mit der Hand entfernen! Maschine ausschalten und Spänehaken oder Handfeger benutzen. Eng anliegende Kleidung tragen. Das Tragen von Handschuhen und Schmuck ist verboten. Hautschutz entsprechend der Betriebsanweisung für Kühlschmierstoff benutzen. |  |
| 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. Störungen nur im Stillstand beseitigen. Gegen Wiedereinschalten sichern. |  |
| 5. ERSTE HILFE |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. INSTANDHALTUNG |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. Kühlschmierstoffe regelmäßig nach Plan kontrollieren und gegebenen falls auswechseln (siehe Betriebsanweisung für Kühlschmierstoffe). |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für Drehmaschine