Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit dem Druckluft-Tacker |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Verletzungsgefahr durch herumfliegende oder abgeglittene Befestigungsmittel (Klammern), z.B. bei versehentlicher Auslösung Gefahren durch Rückstoß Unkontrollierte Bewegung des Werkstückes Gefahren durch die Druckluft Lärm |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Vor der Benutzung den einwandfreien Zustand und die Funktion z.B. auch von der Auslösesicherung überprüfen. Erforderliche PSA (Gehörschutz, Schutzbrille und ggf. Handschutz) tragen Geeigneten Druckerzeuger verwenden. Liegt der Betriebsdruck des Druckerzeugers mehr als 10% über dem maximalen Betriebsdruck des Tackers, sind ein Druckregelventil und Druckbegrenzungsventil einzubauen/passend einzustellen, wenn der Hersteller dies vorgibt. Schnellkupplungen, gefilterte, trockene und geölte Druckluft verwenden. Den Betriebsdruck langsam gem. den Herstellervorgaben anpassen. Druckschläuche außerhalb der Verkehrswege verlegen. Der Arbeitsbereich muss frei von Lösemitteldämpfen sein. Nur die vom Hersteller vorgesehenen Befestigungsmittel verwenden. Arbeiten von einem sicheren Standplatz aus, ohne der Gefährdung Dritter. Geräte nicht auf Leitern verwenden. Das Werkstück fixieren. Den Tacker senkrecht zur Werkstückoberfläche ansetzen, nicht in den freien Raum oder auf Personen richten. Das Gerät am Griff tragen. Gerät vor dem Transport, zum Laden des Magazins, für Instandhaltungsarbeiten und bei längeren Arbeitsunterbrechungen von der Druckluft trennen. Zum Arbeitsende von der Druckluft trennen und das Magazin entleeren. Betrieb nur unter Aufsicht. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen von der Druckluft trennen. Vorgesetzte informieren. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßig Schmieren und Reinigen gem. den Herstellerangaben. Instandsetzung nur von befähigten Personen durchführen lassen. Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen. |  |

Datum:							Unterschrift:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Druckluft-Tacker