Nummer:

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Benutzen von elektrischen Handwerkzeugen. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahren durch das Benutzen von elektrischen Handwerkzeugen ergeben sich durch elektrischen Strom, wegfliegende Werkstücke, außer Kontrolle geratenes Werkzeug, Schneiden, Quetschen, herabfallende Werkstücke, Aufwickeln durch drehende Werkzeuge, Lärm und Staub. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Es darf nur zweckentsprechendes und überprüftes Handgerät und Zubehör verwendet werden. Vor der Benutzung eines neuen Gerätes die Gebrauchsanweisung lesen und beachten In elektrischen Handmaschinen nur die dafür zugelassenen Werkzeuge einspannen (z. B. bei Schleif- und Trennscheiben) Elektrische Betriebsmittel nur bei sicherem Stand und noch zu bewältigendem Drehmoment mit beiden Händen führen Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen nur EX-geschützte Maschinen benutzen Enganliegende Arbeitskleidung tragen Je nach Arbeitsumgebung persönliche Schutzausrüstung benutzen: Schutzhelm, Schutzschuhe, Gehörschutz, Schutzbrille, Handschuhe (nicht bei drehenden Werkzeugen) etc. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Schadhaftes Werkzeug und Zubehör sofort austauschen bzw. von einer Fachkraft instandsetzenlassen. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Instandsetzung nur durch beauftragte Personen bzw. Fachfirmen Es ist zu gewährleisten, dass nur geprüfte Werkzeuge und Geräte benutzt werden und diese spätestens alle sechs Monate überprüft werden. |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Elektrische Handwerkzeuge

Musterbetrieb