Nummer:

Stand:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Durchführung von Elektro-Schweißarbeiten. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Infrarote oder ultraviolette Strahlung (Lichtbogen), Verblitzen der Augen Funkenflug, Brandgefahr, Verbrennen der Haut Stromschlag Schweißen von Behältern: Gefahr durch Reste der Inhaltsstoffe! Schweißrauche: Gesundheitsgefahr bei Schweißarbeiten an hochlegierten Werkstücken, metallischen Überzügen, Farbanstrichen, Kunststoffbeschichtungen, Verunreinigungen durch Öle, Fette oder Lösemittelresten etc. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Bei Schweißarbeiten in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr Schweißerlaubnis einholen Brennbare Teile aus Umgebung entfernen oder abdecken Feuerlöscher Löschertyp ergänzen bereitstellen Vor Gebrauch Schweißgenerator, Kabel, Elektrodenhalter und Masseklemme auf Mängelfreiheit prüfen Gute Leitfähigkeit zwischen Massekabel und Werkstück herstellen Vor Arbeitsbeginn Absaugeinrichtung einschalten und bei Bedarf nachführen Brenner immer isoliert ablegen (mögl. Elektrodenrest entfernen) Kabel vor Beschädigung schützen, Kabel mit isolierten Kupplungen verwenden Schweißdrahthalter und Schutzgasschweißbrenner nicht unter den Arm klemmen und nur auf isolierende Ablagen ablegen Schutzgasflasche sicher aufstellen und gegen Umfallen sichern Beim Schweißen unter erhöhter elektrischer Gefährdung Betriebsanweisung „Elektrisches Schweißen unter erhöhter elektrischer Gefährdung“ beachten Bei Schweißarbeiten an Behältern mit brennbaren Flüssigkeiten Behälter vollständig entleeren und mit Wasser auffüllen Schutzschirm oder Schutzschild mit Schweißerschutzfilter benutzen, Schweißschutzhandschuhe und –kleidung tragen, auch für Schweißhelfer Schweißgerät vor dem Kuppeln der Schweißkabel abschalten Nach Abschluss der Schweißarbeiten Brandwache sicherstellen |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Mängeln Gerät nicht benutzen und Vorgesetzten informieren Bei Ausfall der Absauganlage Arbeiten einstellen und Vorgesetzten informieren |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Bei Stromunfall: Stromzufuhr unterbrechen und Verletzten aus dem Stromkreis entfernen Bei Atem- bzw. Herzstillstand Wiederbelebung einleiten und Notarzt alarmieren |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Durchführung von Instandhaltungsarbeiten nur durch beauftragtes Fachpersonal Beschädigte Isolierbacken und Schweißdrahthalter sofort auswechseln Drahthaspeln nur im spannungsfreien Zustand wechseln |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Elektroschweißarbeiten