Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Durchführung von Elektro-Schweißarbeiten |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Schweißrauche Gesundheitsgefahr bei Schweißarbeiten an hochlegierten Werkstücken, metallischen Überzügen oder Farbanstrichen, Kunststoffbeschichtungen, Verunreinigungen durch Öle, Fette oder Lösemittelresten etc. Infrarote oder ultraviolette Strahlung (Lichtbogen) Funkenflug, Brandgefahr Stromschlag Schweißen von Behältern: Gefahr durch Reste der Inhaltsstoffe! |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Schweißrauchabsaugung verwenden, für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Schweißarbeiten in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr Schweißerlaubnis einholen. Brennbare Teile aus Umgebung entfernen oder abdecken. Während und nach Schweißarbeiten Brandwache stellen. Schweißdrahthalter und Schutzgasschweißbrenner nicht unter den Arm klemmen und nur auf isolierende Ablagen ablegen. Schutzgasflasche sicher Aufstellen und gegen Umfallen sichern. Beim Schweißen unter erhöhter elektrischer Gefährdung (z. B. in engen Räumen, Silos, feuchte Arbeitsplätze): nur besonders gekennzeichnete Schweißstromquellen benutzen (z. B. Trenntrafo), isolierende Zwischenlagen verwenden. Schweißstromquellen nicht in engen Räumen aufstellen. Bei Schweißarbeiten an Behältern mit brennbaren Flüssigkeiten Behälter vollständig entleeren und mit Wasser auffüllen. Schutzschirm oder Schutzschild mit Schweißerschutzfilter benutzen. Schweißschutzhandschuhe und schwer entflammbare, trockene Schweißerschutzkleidung tragen; auch für Schweißhelfer. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Für Brandschutz sorgen, Feuerlöscher hier welcher Löscher bereithalten. Regelmäßige Kontrolle der Elektrodenhalter und der elektrischen Leitungen. Schäden und Störungen dem Vorgesetzten mitteilen. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Schweißgerät elektrisch