|  | Nummer: |  |  | Betriebsanweisung | Betrieb: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kappsäge |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |
|  |  | Arbeiten mit der Kappsäge |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
|  |  | Gefahr durch schnell laufendes Sägeblatt Gefahr durch das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit, …) Beim Bearbeiten kleiner Werkstücke kommt es oft zu Finger- und Handrückenverletzungen Abkippen von Werkstücken Gefahr durch Lärm Gefahr durch Holzstaub |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |
|  |  | Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten. Benutzung erst ab einem Alter von 18 Jahren. Der zum Schneiden erforderliche Teil des Sägeblatts muss in der Ausgangsstellung verkleidet sein, z.B. durch Pendelschutzhauben beiderseits des Zahnkranzes angeordnete Verdeckungen. Bewegliche Zahnkranzverdeckungen müssen in der Ausgangsstellung verriegelt sein. Der Werkstückanschlag muss über die gesamte Tischlänge reichen und darf nur für das Sägeblatt unterbrochen sein. Bei langen Werkstücken Kippgefahr durch zusätzliche Auflage der Werkstücke verhindern. Vor Beginn der Arbeiten Absaugung einschalten. Auf sichere Hand- bzw. Fingerhaltung achten. (Finger geschlossen halten). Eng anliegende Kleidung tragen. Splitter, Späne und Abfälle nicht mit der Hand aus dem Gefahrenbereich entfernen. Nur geeignetes und scharfes Sägeblatt verwenden. Stumpfe oder beschädigte Sägeblätter aussortieren. Gehörschutz benutzen. |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |
|  |  | Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |
|  |  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |
|  |  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |

# Text boxes

________________________

Unterschrift:

Unternehmer/Geschäftsleitung

Datum:

Nächster Überprüfungstermin: