|  | Nummer: |  |  | Betriebsanweisung | Betrieb: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kfz- Hebebühne |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |
|  |  | Arbeiten mit der Fahrzeughebebühne |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
|  |  | Gefahren durch Abstürzen und Herabfallen von Teilen und Lasten Beim Bewegen der Hebebühne Gefahren durch Quetschstellen |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |
|  |  | Personen die Hebebühnen selbständig bedienen müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Bediener müssen unterwiesen, ihre Befähigung nachgewiesen und vom Unternehmer schriftlich beauftragt sein. Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! Beim Arbeiten mehrerer Personen ist ein Aufsichtsführender festzulegen. Vor jeder Inbetriebnahme – Funktionsprobe vornehmen. Nur geprüfte Hebebühnen in Betrieb nehmen. Auf Quetsch- und Scherstellen im Arbeitsbereich achten und diese vermeiden. Hebebühne nicht über zulässige Höchstlast belasten. Lastaufnahmemittel nur an den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten des Fahrzeuges ansetzen. Personen dürfen sich nicht beim Heben und Senken im Bewegungsbereich der Hebebühne aufhalten. Hebebühne nicht in Schwingungen versetzen (Aufschaukeln vermeiden). Fahrzeug gegen Bewegung sichern (ggf. Feststellbremse betätigen) Das Mitfahren auf der Hebebühne ist verboten! Verzurren des Kfz bei Schwerpunktverlagerung durch Ausbau schwerer Aggregate. Die notwendige Persönliche Schutzausrüstung ist zu benutzen: Hier angeben welche |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |
|  |  | Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. Gegen weitere Benutzung sichern. |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |
|  |  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. Unfall unverzüglich dem Vorgesetzten melden. |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |
|  |  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |

# Text boxes

Datum:

Nächster

Überprüfungstermin:

________________________

Unterschrift:

Unternehmer/Geschäftsleitung