|  | Nummer: |  |  | BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LKW / SKW / Dumper |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |
|  |  | Fahren mit LKW / SKW / Dumper |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
|  |  | Unkontrollierte Bewegung des Fahrzeuges durch unbefugte Benutzer Umsturz, Absturz Herabfallen von Ladung Anfahren von Personen und Geräten Auslaufender Treibstoff, auslaufendes Öl |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |
|  |  | Vor Arbeitsbeginn betriebssicheren Zustand prüfen (Bremsen, Lenkung, Warneinrichtungen, Bereifung, Beleuchtung). Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Fahrzeug nur bestimmungsgemäß verwenden. Zum Erreichen oder Verlassen des Fahrerhauses die Aufstiege und Haltegriffe benutzen. Nicht vom Fahrzeug abspringen. Während der Fahrt Sicherheitsgurt anlegen. Zum sicheren Führen des Fahrzeuges muss der Fahrzeugführer ein den Fuß umschließendes Schuhwerk tragen. Personen dürfen nur mit Erlaubnis des Unternehmers auf den jeweils für sie bestimmten Sitzplätzen mitfahren. Bei Gefahr für Personen Warnzeichen geben. Personen dürfen sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten. Bei eingeschränkter Sicht, z.B. bei Rückwärtsfahrt, Einweiser einsetzen. Einweiser muss sich immer im Sichtbereich des Fahrers, aber außerhalb des Gefahrenbereiches aufhalten. Vor Beginn des Beladevorganges eindeutige Verständigung mit dem Verlader festlegen, z.B. Signale vereinbaren. Zum Erreichen und Verlassen der Ladefläche sichere Aufstiegshilfen verwenden. Auf sicheren Standplatz achten. Fahrzeug nicht überladen. Ladung ausreichend sichern. Nur ausreichend tragfähige und gesicherte Fahrwege benutzen. Von Bruch-, Halden- und Böschungsrändern so weit entfernt bleiben, dass keine Absturzgefahr besteht. Entladung von Fahrzeugen an Bruch- oder Haldenrändern nur, wenn feste Anschläge vorhanden sind oder 5 m vor der Kippkante. Material dann mit Lader abschieben. Nur mit abgesenkter Ladefläche fahren. Keine Lenkzeitenüberschreitung. Keine Geschwindigkeitsüberschreitung. Durchfahrtshöhen und Durchfahrtsbreiten beachten. Ladungsdruck beim Öffnen von Bordwänden beachten. Beim Kuppeln Anhänger mit Bremsen und Keilen sichern. Zugeinrichtung auf Kupplungshöhe, Fangmaul arretieren, Verbindung nach Kuppeln prüfen, Kuppelbolzen sichern, Verbindungsleitungen anschließen. Keine Personen zwischen den Fahrzeugen. Zur Freileitung ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten (mind. 5 m). Warnkleidung bei Arbeiten im öffentlichen Verkehr tragen. Bei Betriebsende Bremsen einlegen, Zündschlüssel entfernen, Fahrerhaus abschließen. Besonderheit im Steinbruch und auf Baustellen: Beim Verlassen des Fahrerhauses Schutzhelm aufsetzen. An der Kippstelle der Vorbrechanlage Kippvorgang erst einleiten, wenn durch Lichtsignal Erlaubnis hierfür erteilt ist. |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |
|  |  | Bei Störungen (Versagen der Bremsen, Versagen der Lenkung, auslaufendes Öl u.ä.) Fahrzeug stillsetzen und Vorgesetzten verständigen. In allen übrigen Fällen Werkstatt benachrichtigen. |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |
|  |  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |
|  |  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Hochgestellte Mulden/Ladeflächen sicher abstützen. Kein Aufenthalt unter ungesicherten angehobenen Fahrzeugteilen; formschlüssige Sicherung notwendig. Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |

# Text boxes

Datum:

Nächster

Überprüfungstermin:

________________________

Unterschrift:

Unternehmer/Geschäftsleitung