Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

BETRIEBSANWEISUNG

Montagearbeiten

Holzbauteile

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für die Montage von Holzbauteilen.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahren für den Mensch

Fehlende Absturzsicherungen bei der Montage von Holzbauteilen können zu schweren 
Unfällen führen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Technische Schutzmaßnahmen

Nur auf das Holzbauteil abgestimmte Lastaufnahmeeinrichtungen verwenden.

Hebezeuge mit geringer Hub- und Senkgeschwindigkeit verwenden.

Nur an den vorgesehenen Anschlagpunkten anschlagen.

Großflächige bzw. lange Holzbauteile mit Leitseilen führen.

Bei kurzzeitigen Tätigkeiten (Festlegen der Bauteile, Lösen der Anschlagmittel) 
müssen eingebaute Bauteile, die als Zugang benutzt werden, mindestens 20 cm breit 
sein. Bei schmaleren Bauteilen müssen entweder straff gespannte Stahlseile oder 
Handläufe im Handbereich vorhanden sein, die ein sicheres Festhalten ermöglichen.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Bei Zwischenablagerung Holzbauteile kipp- und rutschsicher absetzen.

Sicherheitsabstand zu beweglichen Teilen, z.B. zu Kranen, einhalten.

Holzbauteile vor dem Einbau auf Mängel überprüfen, die die Tragfähigkeit 
beeinträchtigen können.

An der Baustelle muss eine Montageanweisung vorliegen.

Sicherheitsabstände zu elektrischen Freileitungen einhalten.

Holzbauteile vor dem Lösen der Lastaufnahmemittel so sichern, dass sie nicht 
umkippen, abstürzen oder sonst ihre Lage verändern können.

Nicht an übereinander liegenden Stellen gleichzeitig arbeiten.

Gefahrbereiche unterhalb der Montagestelle absperren und kennzeichnen.

Werkzeuge und Kleinmaterial in Behältern mitführen.

Straff gespannte Stahlseile zum Festhalten und Befestigen der Sicherheitsgeschirre 
vor der Montage anbringen.

Persönliche Schutzmaßnahmen

Die vorhandenen Anschlageinrichtungen sind zu benutzen.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Sollten Bauteile oder Anschlagpunkte Mängel aufweisen, sind die Arbeiten einzustellen 
und die Mängel dem Vorgesetzten zu melden.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE

Ersteller

Seite 1 von 2

Nr:

Datum:

·	Informieren Sie sich, wo Verbandmittel aufbewahrt werden.

·	Ersthelfer Herrn/Frau "Name" hinzuziehen.

·	Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.

·	Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z.B. in 
einem Verbandbuch, gemacht werden.

NOTRUF: 112

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 2 von 2

Nr:

Datum: