Nummer:	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

# Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sauerstoff zum Schweißen in Druckgasflaschen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Gefahr | Kann Brand verursachen oder verstärken. Kann bei Erwärmung und unkontrollierten Reaktionen explodieren. Einatmen von reinem Sauerstoff über einen längeren Zeitraum kann zu Gesundheitsschäden führen. Bei Kontakt mit brennbaren Stoffen wie z.B. Fetten und Ölen ist eine Selbstentzündung möglich. Erhöhte Gefährdung bei fett- und ölverschmutzter Kleidung! Sauerstoff wird von der Kleidung aufgenommen. Reagiert mit starken Reduktionsmitteln unter heftiger Wärmeentwicklung. |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Druckgasflaschen müssen gegen Umfallen und Herabfallen sichern und vor mechanischer Beschädigung schützen. Arbeiten nur in gut durchlüfteten Räumen! Von Zündquellen fernhalten! Z. B. beim Schweißen, Rauchen und bei der Entstehung von Funken Abstand von der Sauerstoffflasche halten. Mit Öl oder Fett beschmutzte Kleidung sofort wechseln! Manometer, Ventile und andere mit dem Sauerstoff in Berührung kommende Werkzeuge fettfrei halten! Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. Die Gasflasche vor Sonneneinstrahlung und Erwärmung schützen. Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Armaturen bestimmungsgemäß verwenden. Augenschutz: Schweißschutzbrille! (hier genaue Angaben) Atemschutz: bei zu geringer Sauerstoffkonzentration oder unklaren Verhältnissen. |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |
|  | Sauerstoff ist brandfördernd. Bei Gasaustritt wenn möglich Ventil schließen und Raum sofort verlassen. Zündquellen im Gefahrenbereich unbedingt vermeiden. Kein Funkgerät oder Handy benutzen. Geeignete Löschmittel verwenden: (hier vorhandenes Löschmittel angeben). Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |
|  | Leere und defekte Druckgasflaschen kennzeichnen. Druckgasflaschen mit Restdruck an den Lieferanten zurückgeben. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

gem. GefStoffV