Nummer:	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| 1. ANWENDUNGSBEREICH |
| --- |
|  | Arbeiten an der Schlagschere |  |
| 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Schwere Schnitt- oder Stichverletzungen durch scharfkantige Bleche. Quetsch- und Abtrenngefahr der Gliedmaßen (Finger, Hand, Unterarm) im Scherbereich. Verletzungsgefahr an Gliedmaßen (Hände, Arme, Beine) durch scharfkantige Werkstücke. Stolpergefahr durch herumliegende Blechstücke. |  |
| 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! Auf keinen Fall Sicherheitseinrichtungen außer Kraft setzen (z.B. um eingeklemmte Werkstücke zu befreien). Die erforderliche PSA tragen (Leder- oder Metallgeflechtschutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe...): PSA hier eintragen. Vorgeschriebene Blechstärke von 3 mm nicht überschreiten. Schlagschere nur bestimmungsgemäß betreiben. Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt halten. Zu bearbeitende Blechstücke nur in der unmittelbar benötigten Menge im Arbeitsbereich lagern. Abgescherte Blechreste sofort in dafür vorgesehen Behältnissen entsorgen. Die Schlagschere darf nur mit den vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen (Schutzbleche, Abdeckungen, Not-Aus-Schalter ..) betrieben werden. Eng anliegende Kleidung tragen. Schals, Armbanduhren, Hand- und armschmuck sind unzulässig. Arbeiten mit zwei Personen nur nach Absprache mit dem Vorgesetzten. |  |
| 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. Störungen nur im Stillstand beseitigen. Gegen Wiedereinschalten sichern. |  |
| 5. ERSTE HILFE |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. INSTANDHALTUNG |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen Gerät regelmäßig reinigen. Blech- und Metallreste entfernen und sicher lagern. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für Schlagschere