Nummer:

Datum:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Hinweise gelten für das sichere Benutzen von Stehleitern. |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefährdungen durch Absturz von der Leiter, z.B. Umkippen oder Knicken der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers Gefährdungen durch Herabfallen von Gegenständen |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch unterwiesenes Personal unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Vor dem Gebrauch der Leiter auf Eignung und Beschaffenheit achten Keine schadhaften Leitern benutzen und nicht behelfsmäßig verlängern Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen Arbeiten in mehr als 2,0 m Höhe nicht länger als insgesamt 2 Stunden/Schicht Stehleitern nur auf festem Untergrund aufstellen. Leiterfüße nicht auf Kisten, Steinen, Steinstapeln, Tischen oder unbefestigtem Untergrund aufstellen Standfläche maximal 7,0 m über Aufstellfläche Stehleiter nicht als Anlegeleiter verwenden - Gefahr des Wegrutschens der Leiterfüße, des Leiterkopfes und der Beschädigung der Gelenke Stehleitern nur in vollständig ausgeklapptem Zustand besteigen Stehleitern nur mit gespannten Spreizsicherungen bzw. vollständig abgesenktem Brückenheber benutzen. Es kann sonst zum ruckartigen Auseinandergleiten der Leiterschenkel kommen, was zum Abstürzen des Leiterbenutzers führen kann. Stehleitern nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen. Bei Arbeiten auf Verkehrswegen, z.B. in Türnähe oder Verkaufsbereichen, muss die Leiter gegen Umstürzen, z.B. durch eine zweite Person, gesichert werden. Maximale Steighöhe einer Stehleiter berücksichtigen. Haltebügel von Stehleitern mit Plattform und die jeweils oberste Sprosse von beidseitig besteigbaren Sprossenstehleitern dürfen nicht bestiegen werden. Nicht seitlich hinauslehnen - Kippgefahr! Keine schweren, sperrigen Gegenstände auf der Leiter transportieren. Nicht von Stehleitern übersteigen, da Stehleitern dabei zur Seite umkippen können Stehleitern dürfen nur mit Schuhen begangen werden, die dem Fuß genügend Halt bieten. Schuhe ohne Fersenriemen sind z.B. nicht geeignet. Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr) Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen Gesamtgewicht von Werkzeug und Material nicht mehr als 10 kg Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m2 Windfläche mitnehmen Keine Stoffe und Geräte benutzen, die zusätzliche Gefahr darstellen (z. B. Gefahrstoffe, Hochdruckreiniger oder Schweißgeräte) Stehleitern zusammengeklappt in senkrechter Lage längs des Körpers tragen. Die Mitnahme von Stehleitern auf Fahrtreppen und Fahrsteigen ist wegen der Gefahr des Verkantens und Hängenbleibens nicht zulässig. Leitern und Tritte so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Schadhafte Leitern müssen der Benutzung entzogen werden und dürfen erst nach sachgerechter Reparatur wieder benutzt werden. Deshalb müssen Schäden dem/der Vorgesetzten gemeldet werden. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Leitern müssen regelmässig entsprechnedn den Einsatzbedingungen von einer beauftragter Person auf ordnungsgemässen Zustand kontrolliert werden. Zeitintervall hier eintragen Leiterbeauftragter: hier Name und Telefon |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Hinweise zur Benutzung

Stehleitern