Nummer:	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Elektrische Anlagen - Wechseln von NH-Sicherungen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Elektrische Gefährdung Verbrennungen durch Lichtbogen |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Das Wechseln von NH-Sicherungen darf nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen durchgeführt werden. Die „elektrotechnisch unterwiesene Person“ muss von einer Elektrofachkraft für diese Tätigkeit unterwiesen worden sein. Vor dem Wechseln der NH-Sicherungen ist ein spannungsfreier oder lastfreier Zustand herzustellen. Gegen Wiedereinschalten sichern. (Die fünf Sicherheitsregeln beachten). Beim Wechseln von NH-Sicherungen sind NH-Sicherungsaufsteckgriffe nach DIN VDE 0680 (Aufsteckgriff mit Hand- und Unterarmschutzstulpen) und ein Schutzhelm mit Gesichtschutz zu verwenden. Schwer entflammbare Kleidung und Schutzschuhe benutzen. Auf trockenen Untergrund achten. Bei Stahlboden Isoliermatten verwenden. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Feuer Pulverlöscher oder CO2 Löscher benutzen. Kein Wasser! Nächsten Vorgesetzten informieren. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | entfällt |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Wechsel NH-Sicherung